Ausschreibungstext

Kompakt-Spül- und Entleerungshydrant in telekopierbarer Ausführung, mit Absperreinrichtung, PE-Schutzmantel, und nivellierbarer Straßenkappe, DN 80 PN 16.

Grundplatte mit Entleerungs-T-Stück aus VA Stahl inkl. PEHD PE 100 Anschluss-Entleerungs-Rohr DA 90 SDR 11 PN 16 mit zwei Flanschklappen DN 80, Getriebe und Betätigungselementen als Haupt- absperrung und Entleerungseinrichtung zur doppelten Trennung und Sicherung gegen anstehendes Rest- bzw. Entleerungswasser und zusätzlichem Entwässerungsanschluss 11/2". Schacht aus HD- PE-Mantel DA 710 als Schutzmantel gegen anstehendes Erdreich.

Medienrohr im Rohr-im-Rohrsystem mit O-Ringabdichtung führend inkl. Verdreh- und abmontierbarer

Auszugssicherung (Ausbau des kompletten Systems möglich). Montageschnittstelle  Flansch-anschluss DN 80 zur Aufnahme des Unterflurhydranten DN 80, Innenbeschichtung Email und außen mit Epoxy Pulverbeschichtung, Farbe blau, Form AD, zusätzlicher Kugelabsperrung und Medienrohr getrenntem stufenlosen Höhenverstellungssystem (Schraubklemmungssystem) in längskraft-schlüssiger Ausführung. Niveaueinstellung im eingebauten Zustand nachträglich möglich. Geteilter Schutzabdeckplatte Durchmesser 650mm am Entleerungshydrant verschraubt sowie einer heraus-

nehmbarer Öffnungshaube zum Einsetzen einer Entwässerungspumpe.

Nivellierbarer Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen der Belastungsklasse D400 nach DIN EN 124, lichte Weite 625mm, Rahmen und Deckel nach ISO 1083, Rahmen und Deckel mit ausziehbarem Mantel aus Edelstahl zum Einasphaltieren bzw. Einbetonieren in die gewählte Oberfläche.

Rohrdeckung: 1,40 -1,90 m

Fabrikat:

ARMARE-TEC / Spül- und Entleerungshydrant oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen. Die Ausführung der Höhenanpassung ist einzukalkulieren.

Die einwalzbare, nivellierbare  Schachtabdeckung ist durch das Tief- und Straßenbauunternehmen zu versetzen.