TELE Straßenkappe HYDRANT aus duktilem Gusseisen,

aufklappbar

Hydranten-Straßenkappe aus duktilem Gusseisen,

höhenverstellbar, einwalzbar, mit Scharnier und

rundem Öffnungsdeckel, für Schwerlastverkehr,

Belastungsklasse nach DIN EN 124 – Klasse D 40to,

Aufschrift „HYDRANT“ – Oberflächenkontur wie bei

der Standard-Abdeckung für Hydrantenkappen

Option in tagwasserdichter Ausführung

mit Edelstahl-Innendeckel und Gummieinlage

(Geschmeidigkeit der Gummieinlage bleibt durch

das Einschmieren mit Hydrantenfett erhalten)

Ausführung ähnlich DIN 4056

Abmessung Außenzarge 450 x 450 mm quadratisch

mit Gegensteg als Schmutzabweiser in der Deckel-

auflage, zylindrische Bauform

lichter Innendurchmesser 295mm,

Außendurchmesser AD 335mm,

Farbe schwarz (bituminiert)

inkl. Edelstahl-Schutzrohr Wandstärke 4 mm

ausziehbare Höhe der TELE Kappe  200 mm

Fabrikat:

Armare-TEC GmbH, Armaturen- u. Umweltsysteme,

Fellheimer Straße 7, D- 87737 Boos/Allgäu

Typ TELE-Straßenkappe Hydrant

Ausführung, für Schwerlastverkehr,

mit/ohne tagwasserdichtem Edelstahl-Innendeckel

liefern, setzen und im Asphalt, im Pflaster oder

im Beton einbauen.

(Bitte Einbauhinweise beachten!)