Ausschreibungstext

CONTROL-Überflurhydrant DN 80 PN 16, Rohrdeckung 1,50m, mit angeschlossenem Edelstahl-Kontrollrohr an der Hydrantenentleerung in „Nostalgie“-Ausführung

Überflurhydrant mit Kugelabsperrung nach DIN 3222, AUD DN 80 - Druckstufe PN 16, 1,50m (RD) Rohrdeckung  Unterteil mit senkrechtem Flanschanschluss nach DIN 2501-8 Löcher Zweiteilige Säule, Kugelgehäuse aus GGG 40/50, selbsttätige Entleerung Festkupplungsanschluss bei DN 80 -2 x B, Festkupplungsanschluss bei DN 100 -2 x B 
Umfahrtrennstelle aus Titan Trennbuchsen Ventilgestänge aus NiroStahl, Kunststoffkugel für Doppelabsperrung, Befestigungsschrauben aus Niro-Stahl A2
Oberflächen Säulenober- und Unterteil – konisch verlaufender Säulenform mit eingearbeiteten Rauten und separaten Gussstrukturen, innen voll emailiert, außen EKB beschichtet nach DIN 30677 und GSK-Richtlinie sowie Oberteil UV- Schutz mit Polyesterfinish ähnlich RAL 3000,

Ausführung entspricht AVK Mittelmann Serie 84/40 - 84/50,P5 Nostalgie, Rohrhalterung, Anschluss-T-Stück, Innengewindeeinsatz, um nachträglich die Hydrantenentwässerung verschließen zu können, inkl. einem unterem Gewindeanschluss zur Weiterführung an ein Entwässerungssystem als CONTROL System.

Material:
Säule: Säulenober- und Unterteil aus GG 40/50, innen voll emailiert, außen EKB
Betätigungsgestänge, Spindel: nichtrostender Stahl (Edelstahl)
Ventilkegel: Messing, innen und aussen EPDM

CONTROL System - Kontrollrohr mit Verschluss, Rohrhalterung, Innengewindeeinsatz                 und unterem Gewindeanschluss: nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anschlussflansch DN 80, PN 10/16 nach DIN EN 1092-2.

oberer Abgang: 2 x B

Rohrdeckung: starr, RD 1,50 m,

Das Kontrollrohr als Kontroll- und Überprüfungseinheit dient dazu, den Überflurhydrant auf Restwasserentleerung nach DVGW Regelwerk prüfen zu können. Anstehendes Rest- und Sickerwasser am und im Hydrant bzw. Kontrollrohr kann durch Absaugen entfernt werden.

Fabrikat:

ARMARE-TEC / CONTROL Überflurhydrant

mit Überflurhydrant Fabrikat AVK, Form AUD, Serie 84/40 – 84/50, P5 Nostalgie oder gleichwertig

Technische Beratung:

ARMARE-TEC GmbH, Fellheimer Straße 7, D-87737 Boos/Allgäu

Tel: 08335-984722, Fax: 08335-984799, email: info@armare-tec.de, internet: www.armare-tec.de

mit Dichtungs- und Verbindungsmaterial aus Edelstahl, Flanschdichtung mit Stahleinlage aus EPDM, nach W270, liefern und fachgerecht nach Betriebs- und Montageanleitung einbauen.